Lezecké stěna : 				JMÉNO

Výrobce:				Makak WALLS s.r.o.

Dodavatel: 				Makak WALLS s.r.o.

Norma :				EN 12572 – 1 : 2017

Datum instalace : 		            23. 7 . 2022

Návod k použití lezecké stěny:

- Lezecká stěna je určena pouze pro nácvik technik volného lezení (nikoli pro lezení s cepíny, lezení po umělých pomůckách atd.) Bezpečnost vlastního provozu na lezecké stěně určuje provozní řád stanovený provozovatelem lezecké stěny.

- Není dovoleno jakýmkoli způsobem manipulovat či provádět úpravy na opláštění či ocelové konstrukci lezecké stěny bez konzultace a schválení  výrobcem.

- Lezecká stěna má 9 výstupových línií tvořenou ocelovými svisle jdoucími planžetami ukončenou koncovým řetězem. Je zakázáno  při lezení křížit lezecké linie. Na horolezecké stěně může být současně maximálně 9 + 3 lezců najednou.

- V jakémkoli jednom jistícím bodě je v jednu chvíli povoleno jištění pouze jednoho lezce.

- Jistící body osazené na lezecké stěně není dovoleno zatěžovat jinak než pádem či odsednutím lezce. Je nepřípustné na lezeckou stěnu dodávat nové či jinak manipulovat  se stávajícími  jistícími body bez konzultace a schválení  realizační firmou.

- Je zakázáno dotýkat se a uchopovat jistící body z jiného důvodu než založení jištění.

- Lezecké chyty a montované doplňky pro lezeckou stěnu: je dovoleno používat pouze chyty a doplňky certifikované dle platné ČSN EN 12572:3 pro upevnění lezeckých chytů je dovoleno používat pouze šrouby pevnostní třídy G8.8 či spojovací materiál určený výrobcem. Pro výměnu chytů na lezecké stěně je vzhledem k bezpečnosti doporučeno výměnu provádět mimo provozní dobu lezecké stěny.

- maximální přídavné zatížení přípustné na čtvereční metr pro velké přemístitelné prvky (např. struktury) je 40 Kg

- Kontrola a údržba dle ČSN EN 12572-1:2007

Jakoukoliv závadu povrchu, nosné konstrukce nebo jistícího řetězce hlaste výrobci. Veškeré úpravy a zásahy do konstrukce stěny je nutno nechat provádět výrobce. Četnost a rozsah jednotlivých kontrol:

- Běžná vizuální kontrola

Kontrola přední strany lezecké stěny se provádí běžně za denního provozu. Slouží zejména k odhalení uvolněných nebo prasklých chytů a stupů, poškození matic. Dále uvolněné postupové jištění, poškozené nebo chybějící vratné karabiny, expresky, poškozený povrch opláštění, poškozené dopadiště, nečistoty na stěně, chybějící části, překážky ve volném prostoru.

Termín kontroly: Jedná se o denní kontrolu bez použití podpůrných prostředků a jsou zpravidla lehce pozorovatelné. Kontrola nemusí být dokumentována.

- Provozní kontrola

Kontrola přední strany stěny včetně kontroly jistících a vratných bodů. Je nutno detailně 	kontrolovat pevnost jistícího bodu, správnou polohu plakety jistícího nýtu, opotřebení 	smyčky expresky. U vratného bodu překontrolovat funkčnost vratné karabiny a stupeň 	opotřebení těla karabiny. Dále se kontroluje celkové opotřebení stěny, celistvost opláštění.

Termín kontroly: Jedná se o kontrolu v intervalu každé 3 měsíce.Kontrola musí být dokumentována v servisní knize dodané výrobcem nebo dodavatelem stěny.

- Hlavní roční prohlídka

Jedná se o celkovou prohlídku výrobcem za účelem potvrzení celkové bezpečnosti UHS, jejích základů, konstrukce a povrchu. Prohlídka je prováděna z přední i zadní strany UHS. Pozornost je věnována zejména jistícím bodům, konstrukci a zakotvení stěny.

Termín kontroly: Jedná se o kontrolu v intervalu každých 12 měsíců. Kontrola musí být dokumentována v servisní knize dodané výrobcem nebo dodavatelem stěny.

V Rudníku, dne 23. 7. 2022

Za výrobce:    Ondřej Marčík

MAKAK WALLS